## Slide 1
Основы военной службы

## Slide 3: Жизнь и творчество Михаила Тимофеевича Калашникова
Дата рождения: 10 ноября 1919 года, семнадцатый ребенок в семье.
Место рождения: село Курья Алтайского края.
Семья: мать - Александра Фроловна Калашникова, отец - Тимофей Александрович Калашников.
Историческая справка: в 1930 году семья, признанная кулаческой, сослана в Томскую область, посёлок Нижняя Моховая.
Интересы: техника, устройство и принципы работы разных механизмов.

## Slide 4: Первый пистолет-пулемет М.Т. Калашникова
Заключение специалистов Главного Артиллерийского Управления РККА
«Пистолет-пулемёт Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем ППШ и ППС, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных работ. Поэтому, несмотря на многие подкупающие стороны (малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и предохранителя, компактный шомпол и пр.), в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет…»

## Slide 5: АК-47
С 1942 года Калашников работает на Центральном научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения (НИПСМВО) Главного Артиллерийского управления РККА.
В 1944 году он создал опытный образец самозарядного карабина, который частично послужил прототипом для создания автомата.
С 1945 года Михаил начал разработку автоматического оружия под промежуточный патрон 7,62×39 образца 1943 года.
В 1947 году автомат Калашникова победил в конкурсе и был принят на вооружение.

## Slide 6: Последующие разработки стрелкового оружия М.Т. Калашникова
АКС-74У
АК-74М
РПК-74
ПКМ
АК-101
АК-102
АК-105

## Slide 7: Автомат Калашникова (АК-74) является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника

## Slide 8: Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автомату присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный НСПУ.

## Slide 9
БОЕВЫЕ СВОЙСТВА АК-74
- Калибр АК-74 …………………………………………………………….........5,45 мм
- Прицельная дальность стрельбы из автомата ……………... ...........1000 м.
Наиболее действенный огонь:
по наземным целям до……………………………………………… 500 м.
по воздушным целям до……………………………..…………….. 500 м.
- Начальная скорость полета пули ……………………………………….. 900 м/с
- Убойное действие пули сохраняется на дальности до…………….. 1350 м.
- Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям
ведется на дальности до………………………………………….. 1000 м.
Боевая скорострельность:
одиночными до…………………………………………………….40 в/мин
очередью до………………………………………………………. 100 в/мин
- Темп стрельбы около…………………………………………………… 600 в/мин.
Дальность прямого выстрела:
по грудной фигуре……………………………………………………440 м.
по бегущей фигуре …………………………………………………..625 м.
Вес автомата без штык - ножа со снаряженным пластмассовым магазином ……………………… 3.6 кг.
вес штык - ножа с ножнами ……………………………………..…490гр
- Емкость магазина:……………… ………………………………………. 30 патрон.
- Число нарезов в канале ствола ………………………………………………. 4

## Slide 12
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
1. ВЫКОЛОТКА 2. ПРОТИРКА 3. ЕРШИК 4. ОТВЕРТКА 5. ПЕНАЛ
1
2
3
4
5
5,45-мм РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА ОБРАЗЦА 1974 ГОДА-РПК-74
    Технические характеристики:
Прицельная дальность, м 1000
Дальность прямого выстрела, м:
по грудной фигуре 460
по бегущей фигуре 645
Начальная скорость пули, м/с 960
Темп стрельбы, выстрелов в мин 600
Боевая скорострельность, выстрелов в мин:
при стрельбе очередями до150
при стрельбе одиночными выстрелами до 50
Масса пулемета без патронов, г 5460
Емкость магазина, патронов 45
5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием мотострелкового отделения. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.
Для стрельбы ночью к пулемету РПК-74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).
5,45-мм РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА ОБРАЗЦА 1974 ГОДА-РПК-74Н с НСПУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5,45-мм РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ КАЛАШНИКОВА РПК-74
Состав РПК-74:
1. Ствол со ствольной коробкой, ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой
2. Крышка ствольной коробки
3. Затворная рама с газовым поршнем
4. Затвор
5. Возвратный механизм
6. Газовая трубка со ствольной накладкой
7. Цевье
8. Магазин
9. Шомпол
10. Пламегаситель
11. Сошка
12. Пенал с принадлежностью
13. Ремень

## Slide 16
Гранатомет одноразового применения РПГ-26
Калибр, мм | 72,5
Длина, мм | 770
Масса, кг | 2,9
Масса гранаты, кг | 1,8
Начальная скорость гранаты, м/с | 144
Время полёта гранаты, с: | 
на дальность 50 м | 0,35
на дальность 100 м | 0,72
на дальность 250 м | 1,89
Прицельная дальность стрельбы, м | 250
Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м, м | 170
Боевая часть | кумулятивная
Бронепробиваемость, мм | 440
Характеристики гранатомета РПГ-26

## Slide 17
  Технические характеристики:
Прицельная дальность, м 500
Наиболее действительный огонь по танкам, м:
выстрелом ПГ-7В 330 выстрелом ПГ-7ВМ 310
Начальная скорость выстрела, м/с 120
Максимальная скорость выстрела, м/с 300
Боевая скорострельность, выстр. в мин 4-6
Масса гранатомета с оптическим прицелом, г 6300
Масса выстрела с пороховым зарядом, г:
ПГ-7В 2200 ПГ-7ВМ 2000
Состав выстрела к РПГ-7 :
1.Противотанковая кумулятивная граната
2.Пороховой заряд со стабилизатором
РУЧНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-7
Состав РПГ-7:
1. Ствол с механическим прицелом
2. Ударно-спусковой механизм с предохранителем (изображен в разобранном виде)
3. Бойковый механизм
4. Деревянные чехлы
5. Ремень
РУЧНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ГРАНАТОМЕТ РПГ-7
Ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными средствами противника, а также для уничтожения живой силы, находящейся в легких укрытиях и в сооружениях городского типа.
Стрельба из РПГ-7 производится выстрелами ПГ7В или ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия. Бронепробиваемость гранаты дает возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков.
ВЫСТРЕЛ К РПГ-7- ПГ-7В
1
2
4
5
3
1
2

## Slide 20
Ручные осколочные гранаты
РУЧНЫЕ ОСКОЛОЧНЫЕ ГРАНАТЫ предназначены для поражения осколками живой силы противника в ближнем бою.
В зависимости от дальности разлета осколков гранаты бывают:
- наступательные (РГД-5, РГН);
- оборонительные (Ф-1, РГО).
По назначению гранаты делятся на:
1. Основного назначения (для поражения противника):
противотанковые;
противопехотные.
2. Специального назначения - дымовые, осветительные, сигнальные и т.д.
3. Учебные (имеют форму и вес боевой гранаты)

## Slide 21
РУЧНАЯ ОСКОЛОЧНАЯ ГРАНАТА Ф-1 - граната дистанционного действия, предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою.
Принята на вооружение в 1928 году, доработана в 1939 году.
Граната имеет ребристый корпус из толстой стали. Осколки гранаты имеют большую массу и летят на большую дальность, чем дальность броска.
Боевые характеристики:
Масса 600 гр
Масса тротила 60 гр
D броска 35-40 м
R поражения до 200 м
Замедление запала 3,2-4,2 с
Кол-во осколков до 300 шт.
1
2
3

## Slide 22
РУЧНАЯ ОСКОЛОЧНАЯ ГРАНАТА РГД-5 - граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника в наступлении и в обороне. Принята на вооружение в 1954 году.
Граната имеет овальный корпус из тонкой стали. Корпус собран из верхней и нижней частей, каждая из которых включает внешнюю оболочку и вкладыш. Осколки гранаты имеют небольшую массу и летят на дальность меньшую, чем возможная дальность броска.
Боевые характеристики:
Масса 310 гр
Масса тротила 110 гр
D броска 35-45 м
Время замедления 3,2-4,2 с
R разлёта осколков до 30
Устройство гранаты РГД-5:
1 - трубка для запала
2 - колпак с вкладышем
3 - поддон с вкладышем

## Slide 23
Необходимость создания новых гранат продиктована «афганским опытом», т.к. возникала угроза поражения при отскоке гранаты или ее скатывания. Гранаты РГН и РГО приняты на вооружение в 1981 году.
РГО - ручная оборонительная ударно-дистанционная граната.
Корпус РГО имеет две наружные и две внутренние стальные полусферы с насечками. При взрыве дает 670-700 осколков с площадью разлета - 213-286 кв. метров и по осколочному действию граната РГО уступает гранате Ф-1.
Боевые характеристики:
Вес гранаты 530 гр
Масса гексогена 92 гр
Время дальнего взведения 1.3-1.8 с
Время самоликвидации 3,2-4,2 с
R разлета убойных осколков до150 м
R поражения осколками 18 м
D броска 20-40 м
Устройство гранаты РГО:
1 - стакан с манжетой
2 - верхние наружная и внутренняя полусферы
3 - нижние наружная и внутренняя полусферы

## Slide 24
РГН - ручная наступательная ударно-дистанционная граната.
Корпус РГН состоит из двух полусфер, изготовленных из алюминиевого сплава с нанесенными внутренние насечки.
Граната РГН при взрыве образует 220-300 осколков с площадью разлета - 95-96 кв. метров.
Боевые характеристики:
Вес гранаты 310 гр
Масса гексогена 114 гр
Время дальнего взведения 1.3-1.8 с
Время самоликвидации 3,2-4,2 с
R разлета убойных осколков до 35 м
R поражения 10 м
D броска 30-45 м
Устройство гранаты РГН:
1 - стакан с манжетой
2 - верхняя полусфера
3 - нижняя полусфера

## Slide 25
ХРАНЕНИЕ РУЧНЫХ ОСКОЛОЧНЫХ ГРАНАТ
Гранаты поступают в войска в деревянных ящиках. В ящике гранаты хранятся отдельно от запалов, которые уложены в металлических коробках. Для вскрытия коробок имеется нож.
На стенках и крышке ящика нанесена маркировка, в которой указывается :
- количество и наименование запалов и гранат в ящике, их вес;
- номер завода изготовителя, год изготовления и знак опасности.
Все запасы гранат и запалов , кроме носимых, хранятся в заводской укупорке. Гранаты переносятся в гранатных подсумках. Запалы помещаются в них отдельно, при этом каждый запал должен быть завернут в бумагу или чистую ветошь.